最大収納量の計算方法の例

容器置場の内面積が８㎡の場合

（算式）　　　　Ａ　　　　　　　Ｗ：最大収納量（圧縮ガス㎥、液化ガスkg）

Ｗ＝　　　　×Ｒ　　　Ａ：使用床面積（㎡）ただし、Ａの合計は容器置Ｄ２　　　　　　     場内面積の８０％の数値

Ｒ：容器１本当たりの充てん量（圧縮ガス㎥、液化ガスkg）

Ｄ：容器の最大外径（ｍ）

（記載例）ただし、Ａ／Ｄ２の数値は、小数点以下切捨て

| 使用床面積 | 容器置場内面積（ ８）㎡×０．８＝（６．４）㎡ |
| --- | --- |
| ガスの区分 | ガスの種類 | 使用 床面積 Ａ | 容器の外径 Ｄ | 貯蔵 本数 A/D２ | １本当り充てん量 Ｒ | 最 大 貯蔵量 Ｗ | ㎥ 換算 | 区分ごと最大貯蔵量の合計 |
| 単 位 |  | ㎡ | ｍ | 本 | ㎥kg | ㎥kg | ㎥ | ㎥ |
| 内 訳 | 液化石油ガス | 1.0 |  |  |  | 190kg | 19 | 19 |
|  | 特殊高圧ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性・毒性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性ガス | 水素 | 1.0 | 0.232 | 18 0 | 7㎥ | 126㎥ | 126 | 220.5 |
|  |  | ｱｾﾁﾚﾝ | 1.0 | 0.259 | 14 | 7.5kg | 105kg | 94.5 |  |
|  | 酸素 | 酸素 | 1.5 | 0.232 | 27 | 7㎥ | 189㎥ | 189 | 189 |
|  | その他のガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定不活性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一種ガス | 炭酸ｶﾞｽ | 0.5 | 0.232 | 9 | 30kg | 270kg | 27 | 189 |
|  |  | 窒素等 | 0.9 | 0.232 | 16 | 7㎥ | 112㎥ | 112 |  |
|  |  | フロン | 0.5 | 0.222 | 10 | 50kg | 500kg | 50 |  |
| 合 計 | 6.4 |  |  |  |  |  | 617.5 |